## Slide 1
ỨNG DỤNG IOT TRONG PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO TƯ THẾ NGỒI SAI
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Trung Hiếu, Nguyễn Văn Nhân
Nhóm sinh viên thực hiện: Trần Chiến Thịnh, Nguyễn Minh Quân, Chu Bá Khánh, Trần Phương Anh
-Tư thế ngồi sai là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về cột sống, đau lưng, và mỏi cơ. Đặc biệt, việc ngồi sai tư thế trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và hiệu suất làm việc. Dự án này nhằm phát triển hệ thống giám sát tư thế ngồi sử dụng công nghệ AI và IoT để cảnh báo người dùng khi phát hiện tư thế không đúng.
Giới thiệu
Dự án sử dụng phương pháp:
Thu thập dữ liệu: Dùng camera Tapo (RTSP) để ghi video trực tiếp.
Tiền xử lý: Chuẩn hóa khung hình (640x480), chuyển từ BGR sang RGB.
Phân tích tư thế:
  Dùng MediaPipe Pose phát hiện điểm khớp (mũi, vai, hông, đầu gối, mắt cá).
  Tính góc 3D (cổ-vai, lưng-đùi, đầu gối). Đánh giá tư thế: So sánh góc với tiêu chuẩn (cổ-vai: 125-150°, lưng-đùi: 100-125°, đầu gối: 100-125°).
Hiển thị: Hiện góc và trạng thái (đúng: xanh, sai: đỏ) bằng tiếng Việt.
Cảnh báo: Phát âm thanh (đúng: tu_the_dung.mp3, sai: tu_the_sai.mp3) với cooldown 3 giây.
Tối ưu: Giới hạn 15 FPS, tắt log TensorFlow.
Kết quả
Hiển thị:
Điểm mốc cơ thể và góc (cổ-vai, lưng-đùi, đầu gối) trên video 640x480.
Trạng thái: "Tư thế ngồi đúng" (xanh)
"Tư thế ngồi sai" (xanh dương)
Cảnh báo:
Âm thanh: tu_the_dung.mp3 (đúng), tu_the_sai.mp3 (sai), cooldown 3 giây.
Hiệu suất:
Chạy 15 FPS, ổn định với camera Tapo qua RTSP.
Độ chính xác:
Đáng tin cậy trong ánh sáng tốt, sai số ±10°.
Hạn chế:
Bỏ sót nếu ánh sáng kém hoặc ngoài tầm quay.
Kiến trúc GAFormer
Phương pháp đề xuất
Kết luận và hướng phát triển
Bộ dữ liệu
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kết luận
Hệ thống theo dõi tư thế ngồi hiện tại hoạt động tốt với camera RTSP và MediaPipe, hiển thị góc độ và cảnh báo âm thanh khi tư thế sai. Tuy nhiên, nó còn hạn chế về độ chính xác (chỉ dùng bên trái), thiếu lưu trữ dữ liệu và phản hồi chưa linh hoạt.
Hướng phát triển
Chính xác hơn: Dùng cả hai bên cơ thể, thêm máy học. Ngắn hạn: Lưu dữ liệu CSV, thêm mute âm thanh, tính góc hai bên.
Lưu trữ: Ghi log tư thế vào CSV, tạo báo cáo. Mở rộng: Theo dõi tư thế khác, ứng dụng y tế.
Trải nghiệm: Thêm GUI, tùy chỉnh cảnh báo. Tích hợp: Thông báo qua điện thoại, hỗ trợ IoT.
Nguồn dữ liệu:
Sử dụng video trực tiếp từ camera Tapo thông qua giao thức RTSP (rtsp://admin123:1234567a@192.168.4.182:554/stream1) để ghi lại hình ảnh người dùng khi ngồi.
Hiện tại, hệ thống không dựa trên bộ dữ liệu tĩnh mà xử lý trực tiếp các khung hình thời gian thực.
Định dạng dữ liệu:
Mỗi khung hình video được chuẩn hóa về kích thước 640x480 pixel.
Dữ liệu đầu vào bao gồm tọa độ 3D (x, y, z) của các điểm mốc cơ thể (landmarks) được trích xuất từ MediaPipe Pose, bao gồm: mũi (nose), vai trái (left shoulder), hông trái (left hip), đầu gối trái (left knee), và mắt cá chân trái (left ankle).
Phân loại tư thế:
Tư thế đúng: Dựa trên các góc cố định:
Góc cổ-vai (neck-shoulder): 125° đến 150° (±10°).
Góc lưng-đùi (back-thigh): 100° đến 125° (±10°).
Góc đầu gối (knee): 100° đến 125° (±10°).
Tư thế sai: Các trường hợp góc nằm ngoài khoảng tiêu chuẩn trên.
Thu thập và lưu trữ:
Hiện tại, dữ liệu không được lưu trữ mà chỉ xử lý trực tiếp trong bộ nhớ để đánh giá tư thế.
Có thể mở rộng bằng cách ghi lại các khung hình hoặc tọa độ điểm mốc kèm nhãn (đúng/sai) để tạo bộ dữ liệu cho mục đích huấn luyện sau này.
Gợi ý cải tiến:
Thu thập bộ dữ liệu video từ nhiều người dùng trong các tư thế ngồi khác nhau (đúng, sai, nghiêng, gù lưng, v.v.) dưới các điều kiện ánh sáng và góc quay đa dạng.
Gắn nhãn thủ công hoặc tự động (dựa trên quy tắc góc) để sử dụng huấn luyện mô hình Deep Learning (như CNN hoặc Transformer) nhằm tăng độ chính xác và linh hoạt.